## Slide 1
面向多场景多目标的实时嵌入式健康监测系统
研究背景与目标
01
疗养院、老年公寓与社区
同时监测多人动作状态，及时识别高危动作并预警
重点检测动作
跌倒、踉跄失衡、捂胸
恶心 / 呕吐、咳嗽 / 打喷嚏
现有瓶颈：推理延迟高，预警不及时
计算开销大，多人监测部署成本高
20 人
目标并发规模
≤100 ms
目标分类推理耗时
2 TOPS 设备：现状估计 batch=5 时超过 100 ms，目标 batch=20 时维持 100 ms。
上述为项目估计与目标，尚未完成端侧实测。完整预警时延还需计入骨架提取与排队。
Notes: 场景和2 TOPS估计由用户提供。重点动作根据项目已有NTU60标签选取：41 sneeze/cough，42 staggering，43 falling，45 touch chest，48 nausea or vomiting condition。这里是监测关注类别，不表示已完成针对这些类别的专项性能验证；动作识别不直接等同疾病诊断。batch指并行人体序列数，而非训练batch或单序列num_person。
来源：
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\data\label_mappings\ntu60\semantic_coarse_v1.csv

## Slide 2
论文整体结构与当前进度
当前重点为第2章，其他章节按已有基础与待完成工作列示
02
章节 | 核心内容 | 当前进度
第1章 绪论 | 研究目的与意义、研究现状、章节安排 | 背景与大纲已梳理
第2章 Skate-RCA | 算法总览、模块设计、效果与消融 | 模块与主对照已完成 LocalT3 待训练
第3章 意图控制的早期识别 | prefix_multi 基线、意图控制、蒸馏 | 基线与意图实验已有结果 蒸馏待验证
第4章 Skate-RCA 算子优化 | 算子总览、性能分析、优化实现 | 已有 Beam search 优化经验 RCA 算子优化待开展
第5章 高实时性视觉识别系统 | 骨架模型优化、剪枝量化、端侧部署 | 已有骨架裁剪实验基础 系统集成与端侧验证待完成
进度依据当前项目记录与提供的工作材料。实验完成状态不等同于论文章节撰写完成。
Notes: 第1章已有本次汇报背景与大纲，不声称论文已完成。第2章四组训练结果来自用户日志，checkpoint仍待独立核验；LocalT3尚未训练。第3章意图控制与prefix_multi为历史24关节双人实验，蒸馏无已完成结果。第4章Beam search为用户提供既往经验，非RCA优化完成。第5章仓库已有历史关节裁剪记录，尚无20人100ms端侧验证。
来源：
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\RESULTS.md
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\archive\early_recognition\H1_prefix-baseline\analysis.md
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\archive\early_recognition\H2_single-module-ablation\analysis.md
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\archive\legacy_joint_pruning\2026_5_12_legacy_joint_pruning_summary.md

## Slide 3
算法进展：SkateFormer 与 RCA 结构对比
对比单个核心 Block；整网主对照保持相同 FFN 比例
03
SkateFormer：六路并行聚合
Skate-RCA：时空关系组合
输入 X · LN · Linear
G-Conv
T-Conv
Attn
Type 1
Attn
Type 2
Attn
Type 3
Attn
Type 4
Concat + 输出投影 + 残差
LN + FFN + 残差
输入 X · LayerNorm
空间关系 Aₛ
共享 Value
时间关系 Aₜ
空间聚合 · 锚点池化 · 时间聚合
门控合并 · 投影/残差 · FFN/残差
分支独立聚合，再拼接交换信息
共享投影，以紧凑时空算子进行组合
整网延迟下降 31.32% RCA Top-1 88.6092% LocalT3 已测速、待训练
速度为 10 月 12 日随机权重结构测速；精度为 dropout=0.1 的训练日志，两者尚未完成最佳权重联合验证。
Notes: 结构示意保留关键数据流，残差跳连、attention内部QKV和门控网络未逐线展开。左侧六路为G-Conv、T-Conv及4类分区Attention，之后concat和输出投影。右侧空间/时间关系生成器和共享Value均从归一化输入取得特征；关系先空间聚合，再池化到时间锚点、执行时间聚合，按关系分量门控后合并通道。RCA输出投影后残差，FFN前还有LN，图中作简写。对比的是block组织而非完整模型stage。
来源：
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\SkateFormer\model\operators\skate_rca_block.py
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\RESULTS.md
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\current\inference_20261012\README.md

## Slide 4
SkateFormer 的六路特征处理
四类时空分区注意力与 G-Conv、T-Conv 并行计算
04
各分支先独立聚合，再通过拼接与投影交互。低关节数、小 batch 下的执行效率是当前优化重点。
Notes: 来源：本仓库 SkateFormer/assets/network.png；SkateFormer 官方实现 https://github.com/KAIST-VICLab/SkateFormer ，ECCV 2024。图保留原始比例。不能表述为分支完全无法互相学习，映射层、输出投影及后续block仍传递信息。四种类型组合了邻近/远距离关节与局部/全局时间关系。

## Slide 5
计算量占比与实际耗时并不一致
已有单块分析提示：低计算量分支仍可能成为主要延迟来源
05
部分 | MAC 占比 | 当前实现的关注点
MLP | 70.45% | 大矩阵乘法，GPU 执行效率较高
mapping + projection | 26.42% | 通道投影与数据布局
四路 attention 的 QK / AV | 2.57% | 小矩阵、分区与还原开销
Temporal Conv | 0.48% | 小通道分组卷积
Graph Conv | 0.08% | 分组小 einsum 与拼接
优化重点：减少细碎算子与数据重排，保留有效通道建模能力
占比来自提供的旧单块分析，非本次新测；MAC 占比不能直接替代延迟占比或整网 FLOPs。
Notes: 原材料中MLP占70.45% MAC但约5%延迟。Graph Conv为8次小einsum；Temporal Conv groups=8。只呈现可解释的MAC分布，未把来源不一致的单块总耗时拼成一张精确延迟饼图。分区会使有效窗口batch增加，问题应描述为每个矩阵规模小、通道窄和调度碎片化，不能说batch被切小。
来源：

## Slide 6
Skate-RCA 模块设计
共享 Value，在统一路径内组合空间关系与时间关系
06
处理阶段 | 当前实现 | 作用
特征投影 | LayerNorm + 共享 Value 投影 | 各关系分量共用投影入口
空间关系 | 时间均值聚合，生成 Aₛ [B,R,V,V] | 学习动态关节关系
时间关系 | 关节均值聚合，生成 Aₜ [B,R,T,A] | 以 A 个锚点汇聚时间信息
关系组合 | 空间聚合 + 锚点池化 + 时间聚合 | 避免完整 TV × TV 注意力图
输出融合 | 分量门控、通道合并、投影、残差与 FFN | 输入自适应融合
默认 R=2、A=16、qk_ratio=0.25。当前主对照显式设置 FFN=4，与 B0 保持一致。
Notes: 关系分量按通道分组；每个分量经过空间与时间聚合，门控后拼回通道，再out_proj。不是两个完整C维输出直接加权求和。R是关系分量数量，并不保证每个注意力矩阵的数学秩等于2。
来源：
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\SkateFormer\model\operators\skate_rca_block.py
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\RESULTS.md

## Slide 7
空间与时间关系的实现细节
池化降低关系生成成本，锚点限制时间注意力规模
07
空间关系
Xₛ = Meanₜ(X)
Aₛ = Softmax(QₛKₛᵀ / √d + sG)
每个关系分量使用 V × V 关系图
G 初始化为 0.5I 加随机扰动
当前并未注入真实人体邻接拓扑
时间关系
Kₜ 来自 A 个池化锚点
Aₜ = Softmax(QₜKₜᵀ / √d + sL)
Aₜ 的大小为 T × A，默认 A=16
L 为局部时间距离偏置
当前未实现 RoPE 或显式多尺度拓扑
关系组合：Zᵣ = Aₜ⁽ʳ⁾ Poolₐ(Vᵣ Aₛ⁽ʳ⁾ᵀ)。门控缩放各通道组后合并，并进行输出投影。
Notes: 此处简写单样本单通道下的矩阵运算。T×A注意力作用于池化后的value。s由softplus学习。复杂度宜按具体张量和算子分析，不能说attention参数指数增长或统一减少7/8计算量。当前可学习图偏置不是人体真实拓扑先验。原设想中的RoPE、显式远近关系先验保留为研究方向。
来源：
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\SkateFormer\model\operators\skate_rca_block.py

## Slide 8
早期单块测试
模块原型显示延迟优势，但不能替代公平的整网对照
08
模块 | 耗时 / ms | 参数量 | 相对该模块的延迟降低
SkateFormer Block | 1.5912 | 417,440 | 25.87%
InfoGCN EncodingBlock | 1.6513 | 201,180 | 28.57%
Skate-RCA Block | 1.1795 | 269,726 | 参考
原型结果用于验证设计方向
原型数据来自提供的材料。默认 RCA FFN 比例可能更小，需区分结构变化与 FFN 缩减的影响。
Notes: 计算：(1.5912-1.1795)/1.5912=25.87%；(1.6513-1.1795)/1.6513=28.57%。因此不能写两种对照都降低30%以上。用户贴出的RCA默认FFN=max(1,mlp_ratio*0.5)，而当前整网正式对照显式FFN4。原型未给出完整输入与测试协议，保留为探索性证据。
来源：

## Slide 9
近期训练结果：dropout 缩小精度差距
NTU60 XSub，14 关节、单人、64 帧，训练 batch=128，seed=1
09
模型 | Best Top-1 / % | 相对 B0 / 百分点 | Best epoch
B0：SkateFormer，FFN=4 | 88.9307 | — | 500
M1：RCA，FFN=4 | 88.2695 | −0.6611 | 489
RCA + attn_drop=0.1 | 88.6092 | −0.3215 | 483
再将 anchors 设为 32 | 88.6153 | −0.3154 | 492
dropout 带来约 0.34 个百分点恢复，RCA 仍未超过基线
训练 500 epochs，base LR=0.001。结果来自用户日志，服务器配置与最佳 checkpoint 尚未独立复核。
Notes: 全部为同一bs128训练协议。M1参数3,376,819，B0为3,386,707，减少0.292%。单seed不足以支持显著性结论。A32仅比A16高0.0061个百分点。
来源：
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\RESULTS.md

## Slide 10
整网结构测速：平均延迟下降 31.32%
2026-10-12 配对测试，RTX 4070 Laptop，FP32，batch=1
10
Chart: 推理耗时 / ms
| B0 | RCA
Mean | 17.0278 | 11.6941
P95 | 20.4687 | 14.9192
1.456×
平均延迟加速比
9.39%
部分 FLOPs 计数下降
1.9946 至 1.8072 G
随机权重，GPU 驻留输入；5 轮 × 100 次同步墙钟计时。不含骨架提取、数据加载或传输，非端侧结果。
Notes: 每次forward前后同步CUDA，以perf_counter记录包含Python调度的墙钟延迟。FP32 TF32 off，输入(1,3,64,14,1)。每模型预热80次，轮内额外10次，交替测试顺序。FLOPs为profiler支持算子的部分计数，不是完整MAC。均值/尾延迟来自同次实验；不可与10月13日不同运行混用。
来源：
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\current\inference_20261012\README.md

## Slide 11
时间锚点消融：16 与 32 的精度基本持平
固定 attn_drop=0.1、FFN=4、R=2，仅改变时间锚点数
11
锚点数 | Top-1 / % | Mean / ms | 部分 GFLOPs | 参数量
16 | 88.6092 | 9.8198 | 1.8072 | 3,376,819
32 | 88.6153 | 10.0498 | 1.8226 | 3,376,819
精度变化 +0.0061 个百分点
结构耗时变化 +2.34%
暂保留 16 锚点作为后续结构消融起点
精度来自训练日志；耗时来自 10 月 13 日随机权重配对测速（10×100 次）。轮间有抖动，尚无稳定增益证据。
Notes: 速度数据不能表述为对应checkpoint延迟。16锚点轮均9.61–10.31ms，32锚点9.63–11.45ms，区间重叠；2.34%不是跨设备固定开销。
来源：
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\current\anchors_20261013\README.md
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\RESULTS.md

## Slide 12
LocalT3：补充局部时间建模的候选分支
共享 Value 上增加 3×1 深度时间卷积，可学习缩放初始化为 0.1
12
模型 | Mean / ms | P95 / ms | 参数量 | 训练精度
B0 | 14.4006 | 18.1879 | 3,386,707 | 本轮未测
RCA | 9.6308 | 12.2631 | 3,376,819 | 本轮未测
RCA + LocalT3 | 10.3256 | 13.5194 | 3,380,859 | 尚未训练
新增分支比 RCA 慢 7.21%，仍比 B0 快 28.30%
10 月 13 日同次测试，FP32、B=1、随机权重，6 轮×100 次。是否值得增加开销，需由训练精度决定。
Notes: 八个block均启用分支。已有前向/反向和零缩放等价性验证，不等于训练完成。默认旧配置关闭该分支。3个模型按全部6种顺序测试，包含Python调度不含骨架提取。
来源：
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\current\localt3_20261013\README.md

## Slide 13
早期识别：历史基线与意图控制结果
历史 24 关节双人协议，与当前 14 关节单人加速实验分开报告
13
方法 | r=0.1 Top-1 | r=0.3 Top-1 | r=0.5 Top-1
prefix_multi | 31.88% | 68.92% | 85.52%
semantic intent-only | 31.69% | 67.95% | 85.35%
trajectory intent-only | 31.32% | 68.37% | 85.42%
early-observable v2 | 31.53% | 68.33% | 85.46%
trajectory + 自适应权重/门控 | 31.30% | 68.48% | 85.53%
意图控制尚未改善低观测比例结果，后续需检验蒸馏是否有效
r 为可观测前缀比例。prefix_multi 作为基线简述；蒸馏及联合方案尚无此处可报告的完成结果。
Notes: 来源为历史归档H1/H2，非2026-10-13新跑结果。prefix_multi六比例Top1为31.88/68.92/85.52/90.17/91.44/91.42，均值76.56。单比例r=.1/.3为27.66/67.04。用户章节3.2少写baseline，3.3聚焦意图分类控制+蒸馏。后续宜对照KD-only与意图+KD，防止将蒸馏单独收益误归因于意图。
来源：
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\archive\early_recognition\H1_prefix-baseline\analysis.md
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\archive\early_recognition\H2_single-module-ablation\analysis.md

## Slide 14
算子优化与系统部署安排
以目标设备上的多人端到端延迟作为最终验收依据
14
方向 | 工作安排 | 验证指标
Skate-RCA 算子 | 定位聚合、重排、投影热点，评估融合实现 | 同输入输出精度与实测延迟
骨架提取与模型压缩 | 骨架模型剪枝，关节数量与量化方案对照 | 姿态质量、识别率、存储与耗时
多人嵌入式部署 | 目标 2 TOPS 平台，batch=1/5/10/20 | P50/P95、吞吐、内存与功耗
系统预警 | 串联检测、跟踪、骨架、分类与预警 | 从采集到预警的端到端时延
已有工程基础：Beam search 算子约 2000+ 行，过程耗时减少约 70%
Beam search 为用户提供的既往结果，不代表 RCA 的优化收益。部署、剪枝与量化项为后续工作。
Notes: Beam search信息来自用户提供材料，未独立核验。参考文档：https://ucn5dc94hage.feishu.cn/docx/DdBYdgCupodmrax2rhFcBI41nhc 。其他用户提供链接：骨架模型剪枝 https://ucn5dc94hage.feishu.cn/wiki/V9aSwPFJhivWuckbbeoc5ebznRO ；关节点数量 https://ucn5dc94hage.feishu.cn/docx/J5nxdY0lpoWMl0xnWhdc2o5lnIg ；嵌入式选型 https://ucn5dc94hage.feishu.cn/docx/NiCiduUZ5omrOixR1ZwctP6Pnec 。这些链接的正文未被核验，未补写其中未提供的结果。

## Slide 15
下一阶段实验安排
先补齐精度与延迟的对应证据，再推进端侧目标
15
01
核验最佳 checkpoint
复核 B0 与 RCA 配置和权重，在同设备完成精度与延迟联合测试
02
验证精度恢复方案
完成 LocalT3 训练，必要时比较部分 stage 替换与教师蒸馏
03
检验结果稳定性
补多 seed 与 XView，对照延迟均值、P95 和精度波动
04
推进多人端侧验证
扫描 batch=1/5/10/20，拆分骨架提取、分类及排队开销
当前可支持：RCA 有结构加速潜力。仍待证明：精度收益、早期预警收益与 20 人 / 100 ms 端侧目标。
Notes: 实验安排是建议的下一步，不代表已有完成结果。分阶段推进，保持所有比较的输入、精度模式、计时范围和模型版本一致。
来源：
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\sjh\program\skeleton-baed_HAR\experiments\RESULTS.md

## Slide 16
附录：论文小节安排（第1—3章）
保留章节结构，基础方法简述，重点突出待验证贡献
16
第1章 绪论
1.1 研究目的和意义
1.2 国内外研究现状及发展趋势
1.3 论文主要研究内容及章节安排
第2章 Skate-RCA
2.1 引言（已有方法及局限）
2.2 Skate 算法总览
2.3 Skate-RCA 模块介绍
2.4 效果及消融实验
第3章 意图分类控制的早期动作识别
3.1 引言
3.2 基于 attention 和卷积的融合早期识别
SkateFormer prefix_multi 基线
3.3 意图分类控制 + 蒸馏
3.3.1 算法优化
3.3.2 蒸馏
3.3.3 消融实验与数据分析
3.4 本章小结
Notes: 大纲按用户提供内容整理。第3章标题不等于意图控制方案效果已得到证实，实验中应保留负结果。蒸馏参考链接：https://ucn5dc94hage.feishu.cn/wiki/CvMew7uhIi8zrJksfdJcE9uAnAg ，正文当前未读取。
来源：

## Slide 17
附录：论文小节安排（第4—5章）
算法结构、执行效率与系统部署形成完整验证链条
17
第4章 针对 Skate-RCA 的算子优化
4.1 引言
4.2 算子总览
4.3 优化手段
4.4 本章小结
第5章 高实时性视觉识别系统
5.1 引言
5.2 骨骼点识别模型剪枝优化
5.3 模型剪枝与量化
5.4 嵌入式设备部署
5.5 本章小结
建议在第5章明确各阶段时延预算，并报告骨架提取质量对动作识别与预警的影响。
Notes: 大纲按用户原文保留。5.2重点是上游骨架提取模型，5.3可区分动作识别模型压缩与上游姿态模型压缩。
来源：

## Slide 18
附录：Type 1 分区与张量形状
示例 T=64、V=14、窗口=(8,7)、C=192、H=32
18
阶段 | 张量形状 / 数量 | 含义
分区窗口 | 16 个窗口 / 样本 | 8 个时间组 × 2 个关节组
窗口 Token | 56 | 8 帧 × 7 个关节
QKV 分区后 | [B×16, 56, 72] | 单路有效通道 C/8=24
拆分 Q、K、V | [B×16, 4, 56, 6] | 4 个 head，每个 head 6 维
Attention map | [B×16, 4, 56, 56] | 窗口内的两两关系
分区增加窗口数量，但每个矩阵较小，仍可能出现调度碎片化
Type 1/2 使用连续时间，Type 3/4 使用全局稀疏时间。14 关节需核验排序，确保“邻近关节”语义成立。
Notes: 原始[B,C,64,14]重排为[B,C,8,8,2,7]，再变为[B,8,2,8,7,C]，最后[B×16,56,C]。这里实际QKV分区通道为3C/8=72。Type1连续时间0–7，Type3稀疏时间0,8,16,...,56。远近关节由预先排列的拓扑顺序定义，不是任意连续编号。资料来源为用户提供的分区分析。
来源：